Лабораторна робота 5

Тема: Розрахунок ХТС з рециклом із застосуванням інтегрального підходу на базі загальної матричної моделі ХТС в Matlab.

Мета роботи: виробити у студентів уміння розраховувати ХТС з рециклами, використовуючи інтегральний підхід в програмному середовищі  Matlab

Лабораторна робота  6

Тема: Розрахунок ХТС з рециклом із застосуванням декомпозиційного підходу із використанням ітераційних методів розрахунку ХТС в MathCad.

Мета роботи: набуття студентами уміння розраховувати ХТС , використовуючи декомпозиційний підхід в математичному пакеті MathCad

Лабораторна робота  7

Тема: Моделювання технічних систем в пакеті Simulink середовища Matlab. Розрахунок ХТС з рециклом із застосуванням пакета Simulink.

Мета роботи: виробити у студентів уміння моделювати та розраховувати  ХТС з рециклами, використовуючи декомпозиційний підхід, в системі візуального моделювання Simulink

Опис завдання

Важливу хімічну речовину метанол СН3ОН виробляють з газів різних складів.	Для газу, який містить СО2, хімічна реакція буде:

СО2 + 3Н2 = СН3ОН + Н2О + (- Н)

Реакція екзотермічна і зворотня. Вона протікає при підвищеному тиску (20 мПа) і температурі, в присутності каталізаторів ( оксидів цинку і хрому). Технологічна схема синтезу метанолу подана на рис.).

Процес характеризується наступними умовами:

- 40% сировини, яка присутня в реакторі (Р), (по відношенню до СО2) перетворюється.

- В сепараторі (Сеп) відбувається відділення метанолу від води.

- Із розподілювача (Рас) 84% газової суміші повертається в цикл.

- В накопичувачі (Н) відбувається ідеальне перемішування знову підігрітого газу, який поступає, з газом, який іде на рецикл.

- Вхідний потік газу, містить 70 кмоль/год СО2, 210 кмоль/год Н2 и 2 кмоль/год інертних газів ( Ar, СН4). Продукти реакції в цьому потоці не містяться.

- Необхідно розрахувати кількість метанолу, який виробляється, а також порівняти між собою наступні підходи:

- Декомпозиційний подхід (метод простої ітерації);

- Інтегральний подхід (матричний метод).

Рис.1    Технологічна схема виробництва метанолу

Модель балансу окремих елементів може бути записана в матричній формі.

- Накопичувач Н

| х1=х0+х4 при х0= |  | 70 210 2 |  | кмоль/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Реактор Р

| х2=А21х1 при А21= |  | 0 0 0 0.6 0 0 0 1 0 0 0.4 0 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Сепаратор С

х3=А32х2, х5=А52х2 при

| А32= |  | 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А52= |  | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 |  |

- Розділювач Д

х6=0.16 х3, 		х4=0.84 х3

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Визначити єдину матричну модель ХТС (інтегральний підхід)

Пропонується нумерація потоків від х0 до х7. X0 позначає  вектор вхідних змінних. Оскільки розділювач працює ідеально, вектори потоків х0,х1,х3,х4,х6 мають рівно 3 компоненти, тобто СО2, Н2 та інертний газ.

Доцільно для зазначених векторів компоненти, що залишилися (метанолу й води) не записувати, оскільки вони не містяться в цих потоках. Тільки у векторі потоку х2 містяться все компоненти, а в х5 - останні два.

Потоки речовин:

Х0 {CO2; H2; I}

Х1 {CO2; H2; I}

Х2 {CO2; H2; I; CH3OH; H2O}

Х3 {CO2; H2; I}

Х4 {CO2; H2; I}

Х5 {CH3OH; H2O}

Х6 {CO2; H2; I}

При інтегральному підході складається система лінійних рівнянь із рівнянь моделей складових елементів схеми. Система містить компоненти невідомих векторів х1, х2, х3, х4, х5, х6 - у загальній кількості 19 змінних. У табл.1 ця система рівнянь представлена в матричній формі, причому змінні згруповані по 5-ти компонентах.

Таблиця 1. Матрична форма представлення системи рівнянь материального балансу схеми синтезу метанолу

| Компонент | СО2 | Н2 | I | СН3ОН | Н2О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вектора | 1 2 3 4 6 | 1 2 3 4 6 | 1 2 4 6 | 2 5 | 2 5 |
| 70 0 СО2 0 0 0 | 1 0 0 -1 0 -0.6 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -0.84 1 0 0 0 -0.16 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 0 Н2 0 0 0 | 0 | 1 0 0 -1 0 -0.6 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -0.84 1 0 0 0 -0.16 0 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 0 I 0 0 0 | 0 | 0 | 1 0 0 -1 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -0.84 1 0 0 0 -0.16 0 1 | 0 | 0 |
| СН3ОН 0 0 | -0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 1 0 -1 1 | 0 |
| Н20 0 0 | -0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 -1 1 |

- Виконати розрахунок схеми синтезу метанолу за допомогою матричних операцій в Matlab. A*X= Х0

Рішення системи рівнянь знаходиться із застосуванням обчислювальних засобів Matlab.

- Реалізувати декомпозиційний підхід (послідовний метод розрахунку) для обчислення матеріальних балансів схеми синтезу метанолу в Mathcad за допомогою ітераційної процедури.

Послідовний розрахунок схеми із рециклом х4 може бути виконаний тільки ітераційним способом. Для цього контур «Накопичувач - Реактор - Сепаратор – Розподільник - Накопичувач » необхідно розірвати. Варто очікувати кращий результат ітераційного методу при розриві потоку 4. За перше значення потоку х4 береться початкове наближення, після чого обчислюються елементи Накопичувач - Реактор - Сепаратор – Розподільник. Ітерації закінчуються, якщо отримані для х4 значення досить добре збігаються з попередніми. Початкове наближення для х4 вибирається рівним 0.

- Реалізувати декомпозиційний підхід (послідовний метод розрахунку) для обчислення матеріальних балансів схеми синтезу метанолу за допомогою Simulink Matlab.

- Аналіз одержаних результатів.

- Скласти звіт про лабораторну роботу. У звіті треба надати тему і мету роботи, індивідуальне завдання за своїм варіантом, хід виконання роботи, аналіз результатів і висновки за результатами виконання роботи.

- Результати розрахунків представити в табличному вигляді (табл.2).

Таблиця 2. Результат розрахунку баланса синтезу метанола

| Речовина | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 158,4158 | 87,1287 | 87,1287 | 78,4158 |  | 8,7129 |
| H2 | 475,2475 | 261,3861 | 261,3861 | 235,2475 |  | 26,1386 |
| ІН | 20 | 20 | 20 | 18 |  | 2 |
| CH3OH |  | 71,2871 |  |  | 71,2871 |  |
| H2O |  | 71,2871 |  |  | 71,2871 |  |

# Варіанти завдань

| № вар | % перетворення сировини | % в розподільнику | CO2 на вході кмоль/год | H2 на вході кмоль/год | I на вході кмоль/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 84 | 70 | 210 | 2 |
| 1 | 40 | 84 | 80 | 240 | 3 |
| 2 | 40 | 84 | 75 | 225 | 2 |
| 3 | 40 | 84 | 65 | 195 | 2 |
| 4 | 40 | 84 | 60 | 180 | 2 |
| 5 | 35 | 80 | 70 | 210 | 2 |
| 6 | 35 | 80 | 80 | 240 | 3 |
| 7 | 35 | 80 | 75 | 225 | 2 |
| 8 | 35 | 80 | 65 | 195 | 2 |
| 9 | 35 | 80 | 60 | 180 | 2 |
| 10 | 45 | 90 | 70 | 210 | 2 |
| 11 | 45 | 90 | 80 | 240 | 3 |
| 12 | 45 | 90 | 75 | 225 | 2 |
| 13 | 45 | 90 | 65 | 195 | 2 |
| 14 | 45 | 90 | 60 | 180 | 2 |
| 15 | 40 | 76 | 70 | 210 | 2 |
| 16 | 40 | 76 | 80 | 240 | 3 |
| 17 | 40 | 76 | 75 | 225 | 2 |
| 18 | 40 | 76 | 65 | 195 | 2 |
| 19 | 40 | 76 | 60 | 180 | 2 |
| 20 | 45 | 76 | 70 | 210 | 2 |
| 21 | 45 | 84 | 80 | 240 | 3 |
| 22 | 45 | 84 | 75 | 225 | 2 |
| 23 | 45 | 84 | 65 | 195 | 2 |
| 24 | 45 | 84 | 60 | 180 | 2 |
| 25 | 30 | 80 | 85 | 255 | 4 |
| 26 | 30 | 70 | 60 | 180 | 2 |
| 27 | 30 | 85 | 70 | 210 | 2 |
| 28 | 30 | 72 | 80 | 240 | 3 |
| 29 | 48 | 73 | 75 | 225 | 2 |
| 30 | 48 | 79 | 65 | 195 | 2 |
| 31 | 48 | 75 | 60 | 180 | 2 |
| 32 | 48 | 76 | 70 | 210 | 2 |
| 33 | 32 | 88 | 80 | 240 | 3 |
| 34 | 32 | 82 | 75 | 225 | 2 |
| 35 | 32 | 86 | 65 | 195 | 2 |
| 37 | 32 | 78 | 60 | 180 | 2 |
| 38 | 48 | 81 | 85 | 255 | 4 |
| 39 | 48 | 82 | 85 | 255 | 4 |

# Text boxes

Н

## Р

С

Д

0

1

2

3

5

4

6